Машина ручная сверлильная пневматическая

ИП – 1009

ПАСПОРТ ИП-1009-00-00-00ПС

ОГЛАВЛЕНИЕ 

      1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
      1.1. Назначение
      1.2. Технические данные
      1.3. Устройство и работа машины
      1.4. Тара, упаковка и консервация

      2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
      2.1. Основные правила эксплуатации
      2.2. Указания мер безопасности
      2.3. Разборка и сборка машины
      2.4. Возможные неисправности и способы их устранения
      2.5. Комплект поставки
      2.6. Спецификация основных сборочных единиц и деталей машины

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ 

       1.1.1. Машина ручная сверлильная пневматическая ИП-1009 предназначена для сверления отверстий в алюминии, алюминиевых сплавах и др. металлах, строительных материалах и пластмассах при монтажных и сборочных работах в отраслях народного хозяйства.
       Машина может быть использована при зенковании и развертывании отверстий.

1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

       1.2.1. Параметры сверлильной машины соответствуют приведенным в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Давление сжатого воздуха, МПа | 0,63 |
| Максимальный диаметр сверла, мм | 10,0 |
| Мощность на шпинделе номинальная, кВт, не менее | 0,36 |
| Частота вращения шпинделя при номинальной мощности, c-1 (пред.откл. ±10%) | 25 |
| Расход воздуха при номинальной мощности, м³/мин, не более | 0,68 |
| Удельный расход воздуха, номинальный, м³/мин•кВт, не более | 1,88 |
| Масса без патрона, кг, не более | 1,08 |
| Вибрационная характеристика машины, выраженная в виде логарифмического уровня корректированного значения виброскорости (Lu) по ГОСТ 17770-86 при коэффициенте внутрисменного использования µ=0,2 не должна превышать 119 дБ. |
| Шумовые параметры машины соответствуют ГОСТ 12.2.030-2000. |

1.3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА МАШИНЫ 

       1.3.1. Машина ИП-1009 (рис. 1) состоит из пневмодвигателя ротационного типа правого вращения, редуктора и пускового устройства, собранных в алюминиевом корпусе. 
       1.3.2. Ротационный пневмодвигатель состоит из статора 7, ротора 8, четырех лопаток 9, верхней крышки 10 и нижней крышки 6 статора. Ротор установлен на двух шарикоподшипниках 21 и 12. 
       Планетарный редуктор состоит из венцовой шестерни 5, водила 1 и двух промежуточных шестерен 4. Шестерни установлены на игольчатых роликах 23 и на валиках промежуточных шестерен 3. Водило - на двух шарикоподшипниках 24 и 22. Пусковое устройство шарикового типа состоит из буксы 14, ролика игольчатого 15, рычажка 19 и курка 20. Кинематическая схема редуктора дана на рис. 1 
       1.3.3. При нажатии на курок 20 (см. рис. 1 ) сжатый воздух через отверстие в буксе и рукоятке поступает в рабочую камеру двигателя, давит на лопатки и приводит во вращение ротор. Вращение ротора через шестерни планетарного редуктора передается водилу 1, на котором крепиться сверлильный патрон 25.

1.4. ТАРА, УПАКОВКА И КОНСЕРВАЦИЯ 

       1.4.1. Машина вместе с патроном и с запасными частями упаковывается в картонную коробку. Перед упаковкой наружная поверхность машины смазывается смазкой пушечной ГОСТ 19537-83. 
       Срок защиты до переконсервации - 5 лет. 
       1.4.2. Двигатель смазывается маслом индустриальным И-30А ГОСТ 20799-83, шарикоподшипники заполняются литолом-24 ГОСТ 21150-87, шестерни редуктора - солидолом Ж ГОСТ 1033-79. 
       1.4.3. Вместе с машиной отгружается и техническая документация. 
       1.4.4. Коробки с машинами упаковываются в ящик и хранятся в сухих закрытых помещениях. 

2.1. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

       Машина является точным механизмом и для сохранения высокой производительности требует соблюдения правил эксплуатации и тщательного ухода.
       2.1.1. Поступившие машины следует очистить от сгустившейся смазки и дорожной пыли, промыть в керосине, смазать пневмодвигатель через буксу и опробовать.
       2.1.2. Перед началом работы смазать машину, продуть шланг и присоединить к машине: при этом длина шланга диаметром в свету 13 мм должна быть не более 12 м.
       Опробовать машину на холостом.
       2.1.3. Во время работы держать машину так, чтобы рабочий инструмент не защемлялся.
       2.1.4. Смазывать машину через каждые 2-3 часа работы. Двигатель смазывается маслом индустриальным И-12А ГОСТ20799-88, которое заливается в буксу до краев и вводиться внутрь машины при нажиме на курок.
       Шарикоподшипники заполнить литолом-24 ГОСТ 21150-87. Шестерни редуктора смазываются солидолом Ж ГОСТ 1033-79.
       2.1.5. При перерыве в работе укладывать и хранить машину так, чтобы была устранена возможность ее загрязнения и падения.
       По окончании работы отсоединить машину от шланга, предварительно перекрыв воздух; 
       - обтереть машину и сдать в кладовую.
       Один раз в месяц сверлильную машину разбирать, чистить и смазывать (кроме подшипников).
       Подшипники смазывать один раз в три месяца.

2.2. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

       2.2.1. Крепление шланга, подводящего воздух, должно осуществляться надежно, предохраняя шланг от срыва.
       2.2.2. При смене инструмента воздух должен быть отключен.

2.3. РАЗБОРКА И СБОРКА МАШИНЫ 

       2.3.1. Отверните концевую гайку 2 и винт 13 (рис. 1). Введите в отверстие под винт латунный пруток диаметром 8 мм и легкими ударами молотка выбейте из корпуса пневмодвигатель с редуктором.
       2.3.2. Легкими ударами молотка посредством латунного прутика выбейте ротор из шарикоподшипника 12. Снимите с ротора статор 7 и выньте лопатки 9.
       Через латунную прокладку выбейте ротор 8 из шарикоподшипника 21.
       2.3.3. Выпрессуйте водило 1 из шарикоподшипника 24 и из венцовой шестерни 5. Выпрессуйте водило из шарикоподшипника 22.
       Из водила выпрессуйте валики промежуточных шестерен 3.
       Выньте промежуточные шестерни 4 с игольчатыми роликами 23.
       2.3.4. Отверните буксу 14, выньте курок 20. Отверните гайку 18, выньте пружину 17, шарик 16 и игольчатый ролик 15.
       2.3.5. Перед сборкой все детали тщательно очистите от грязи и ржавчины, промойте в керосине, оботрите, осмотрите и смажьте.
       Соберите машину в порядке, обратном разборке.
       Присоедините шланг при помощи ниппеля (рис. 2) и опробуйте машину в работе.

2.4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправности | Причины | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Машина не развивает нормальных оборотов |  |  |
|  | Слабо затянута концевая гайка | Затянуть концевую гайку |
|  | Повернулись крышки статора | Проверить наличие фиксирующих штифтов в двигателе |
|  | Загрязнены выпускные каналы и отверстия глушителя шума | Удалить посторонние предметы и грязь |
|  | Наличие в двигателе, в подшипниках и в редукторе грязи или густой смазки | Удалить грязь и густую смазку и смазать вновь |
|  | Подшипники пришли в негодность | Заменить подшипники |
| При слабой нагрузке шпиндель останавливается, а двигатель продолжает работать |  |  |
|  | Провертывается редуктор из-за отсутствия фиксирующего шарика | Установить шарик |
| Неравномерный шум со стуком |  |  |
|  | Наличие в редукторе посторонних предметов | Удалить посторонние предметы |
|  | Поломка деталей | Заменить сломанные детали |

2.5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

       Каждая машина поставляется с патроном сверлильным трехкулачковым ПСС-10 и документацией в номенклатуре и количестве, указанном в паспорте.

2.6. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ МАШИН

| Поз. по рис. 1 | № детали | Наименование детали | Количество на машину |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП 9С-0201 | Водило | 1 |
| 2 | СП 9С-0001Б | Гайка концевая | 1 |
| 3 | СП 9С-0204 | Вал промежуточной шестерни | 2 |
| 4 | СП 9С-0203 | Шестерня промежуточная | 2 |
| 5 | СП 9С-0202 | Шестерня венцовая | 1 |
| 6 | СП 9С-0103 | Крышка статора нижняя | 1 |
| 7 | СП 9С-0101 | Статор | 1 |
| 8 | СП 9С-0102 | Ротор | 1 |
| 9 | СП 9С-0105 | Лопатка | 4 |
| 10 | СП 9С-0104 | Крышка статора верхняя | 1 |
| 11 | СП 9С-0301 | Рукоятка | 1 |
| 12 |  | Подшипник № 17 ГОСТ 8338-75 | 1 |
| 13 | СП 9С-0308А | Винт | 1 |
| 14 | СП 9С-0302 | Букса | 1 |
| 15 | СП 9С-0312 | Ролик | 1 |
| 16 |  | Шарик 8-10 ГОСТ 3722-81 | 1 |
| 17 | СП 9-0306 | Пружина № 247 ГОСТ 13771-86 | 1 |
| 18 | СП 9С-0304А | Гайка | 1 |
| 19 | СП 9С-0309 | Рычажок | 1 |
| 20 | СП 9С-0305 | Курок | 1 |
| 21 |  | Подшипник № 29 ГОСТ 8338-75 | 1 |
| 22, 24 |  | Подшипник № 7000102 ГОСТ 8338-75 | 2 |
| 23 |  | Ролик 1,6×8,8 А5 ГОСТ 6870-81 | 20 |
| 25 |  | Патрон ПСС-10 ТУ2.035.0221532.003-89 | 1 |