# Text boxes

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ

РУЧНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

ИП-1016

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сверлильная машина ИП-1016 (пневмодрель) предназначена для сверления, зенкования, развертывания отверстий в металле, камне и дереве, используется при выполнении слесарных, сборочных и ремонтных работ в промышленности. Самая мощная из пневматических сверлильных машин. Рекомендована при работах в тяжелых условиях и при работе в взрывоопасных условиях. Климатическое исполнение – У, категория изделия – 1.1, согласно ГОСТ 15150-69.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | ИП-1016 |
| --- | --- |
| Исполнение сверлильной машины | прямая |
| Максимальный диаметр сверла, (мм) | 32 |
| Внутренний конус шпинделя, ("Морзе") | КМ-3 |
| Номинальное давление сжатого воздуха, (МПа) | 0.5 |
| Частота вращения шпинделя, (об/мин) |  |
| на холостом ходу, не более | 450 |
| при номинальной мощности, не менее | 250 |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе, (Н/м) | 18.4 |
| Мощность, (кВт) | 2.1 |
| Расход воздуха при номинальной мощности, (м³/мин) | 2.0 |
| Удельный расход воздуха, (м³/мин) | 1.085 |
| Внутренний диаметр присоединяемого рукава, (мм) | 19 |
| Габаритные размеры, (мм) не более |  |
| длина | 390 |
| ширина | 160 |
| высота | 260 |
| Масса, (кг) | 8.2 |

Примечания:

В целях улучшения потребительских свойств инструмента предприятие изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики, конструкцию и комплектацию без предварительного согласования с покупателем.

Эксплуатация машины допускается при температурах от -15°С до +40°С.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Сверлильная машина ИП-1016 состоит из ротационного двигателя, планетарного редуктора, цилиндрического редуктора. Крутящий момент, создаваемый двигателем за счет подачи сжатого воздуха, через планетарный и цилиндрический редукторы передается на шпиндель (10), (Рис.1). Двигатель состоит из статора (8), ротора (6), лопаток (5) и вала (4). Планетарный редуктор состоит из корпуса (13), вала (46), шестерен (45 и 48). Ведущей шестерней планетарного редуктора служит вал (4).

Двигатель, цилиндрический редуктор и пусковое устройство смонтированы в корпусе (1) пусковой рукоятки. Планетарный редуктор расположен в крышке (41), ведущая шестерня цилиндрической передачи расположена в планетарном редукторе, а ведомая установлена на шпинделе.

Для автоматической регулировки оборотов  шпинделя в зависимости от величины крутящего момента, приложенного к сверлу,  двигатель снабжен центробежным регулятором.

Для сверления с упором машина имеет шпиндель ручной подачи (37) с квадратным хвостовиком 16х16мм, ввернутый в крышку (11). Его перемещение осуществляется при помощи рукоятки с внутренним квадратом 16х16мм (в комплект поставки не входит). Пуск и остановка машины производится курком (9) пускового устройства.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подготовку сверлильной машины к работе проводить в такой последовательности: через штуцер (23) в пусковое устройство при нажатом курке (9) необходимо залить 30-50г индустриального масла И-20А ГОСТ 20799-88;

присоединить ниппель (25),  продуть шланг подачи сжатого воздуха и присоединить к ниппелю (25) (внутренний диаметр шланга должен быть 19мм). Нажать на пусковой курок (9) (Рис. 1).

При работе в температурном режиме ниже 20ºС необходимо применять масло АМГ-10 ГОСТ 6794-75 иди другую аналогичную смазку, разведенную керосином в пропорции 1:1.

Сжатый воздух подаваемый в машину должен иметь чистоту не ниже 5-ого класса загрязненности по ГОСТ 17433-80. Сжатый воздух должен содержать масло марки И-20А по ГОСТ 20799-88 в количестве 3-4 капель на 1 м3 или другую смазку, по своим свойствам, не уступающую указанной.

Подготовка сжатого воздуха должна осуществляться воздухоподготовительной аппаратурой, приведенной на схеме (Рис. 2),

Аппаратура состоит из следующих элементов: 1-кран; 2-фильтр-влагоотделитель; 3-клапан; 4- маслораспылитель; 5-манометр; 6-гибкий воздухопровод; 7-запорное устройство; 8-машина.

Рис. 2.

Воздухоподготовительная аппаратура должна обеспечивать номинальную пропускную способность не менее 2,0м3/мин.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо содержать сверлильную машину в чистоте. При необходимости разобрать, промыть керосином детали и смазать.

Не реже чем 2 раза в смену необходимо через штуцер (23) в пусковое устройство при нажатом курке (9) залить 30-50г индустриального масла И-20А ГОСТ 20799-88.

Через 50 часов работы производится смазка узлов планетарного и цилиндрического редукторов с использованием пресс-солидола Ж Гост 1033-79 с заполнением полостей на 1/3 свободного пространства.

Замена или правка лопаток производится через 200 часов работы или при необходимости.

К обслуживанию машины должны допускаться квалифицированные рабочие, прошедшие соответствующий инструктаж.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие требования безопасности – по ГОСТ 10212-80.

Уровень вибрации машины соответствует требованиям ГОСТ 17770-86.

При работе машиной необходимо пользоваться защитными очками, антивибрационными рукавицами и средствами индивидуальной противошумовой защиты – наушниками противошумными ТУ 400-28-126-76.

Корректированный уровень звуковой мощности не превышает 99дБА, установленных ГОСТ 12.2.030-83.

При применении средств индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.051-87, эквивалентный уровень звука на рабочем месте не превышает 80дБА по ГОСТ 12.1.003-83.

Коэффициент внутрисменного использования – 0,2.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить замену сверла при наличии в системе давления сжатого воздуха !

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИП-1016 машина сверлильная ручная пневматическая прямая -1шт;

ручка-1шт;

ниппель-1шт;

паспорт – 1шт.

8. ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

При длительных перерывах в работе машину необходимо хранить в помещении температур от +5°С до +25°С и влажностью воздуха не более 70%. Для указанных условий хранений в машину через пусковое устройство необходимо залить 30-50г консервационного масла К-17 ГОСТ 10877-76 и один раз кратковременно включить на холостом ходу, при минимальном давлении сжатого воздуха.

При других условиях хранения необходимо подвергнуть консервации по ГОСТ 9.014-78.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) машины, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)