### 1.  Назначение.

Виброрейка предназначена для уплотнения бетонной смеси.

- Технические данные.

2.1   Тип вибратора..................................................................ВИ- 99А

2.2   Кол-во  вибраторов………………………………………….………1

2.3   Частота колебаний, мин-1…………………….........................2800

2.4   Номинальная мощность вибратора, кВт…………................0,25

2.5   Возмущающая сила, кН…………………....................... . 2,5 –5,0

2.6   Питающая сеть трехфазная,................................... ~42 В; 50Гц 2.7   Габаритные размеры, мм ДхШхВ.........................1700х220х290

2.8   Масса с принадлежностями не более, кг.................................45

- Комплект поставки

3.1   Виброрейка в сборе...............................................................1 шт

3.2   Руководство по эксплуатации...............................................1 шт

3

- Общие указания.

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) устанавливает правила эксплуатации виброрейки (далее по тексту РВ).

По условиям эксплуатации РВ соответствует климатическому исполнению УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150–69:

- температура от 1 до 35 ОС

- относительная влажность воздуха от 60 до 80%

Перед работой на РВ необходимо изучить РЭ.

- Указание мер безопасности.

  - По условиям электробезопасности РВ разрешается

эксплуатировать в помещениях или под навесами, где

соблюдаются следующие условия:

1)  относительная влажность воздуха при 20 ОС........................60%

25 ОС........................80%

2)  отсутствие в помещении легковоспламеняющихся веществ;

- отсутствие химически активной среды, действующей разрушающе на изоляцию или токоведущие части.

5.2  При работе с РВ на человеке должно быть надеты электроизолирующие сапоги и перчатки а также средства защиты органов слуха (наушники).

5.3 Перед  подключением  РВ  необходимо  проверить соответствие напряжения питающей сети и напряжения.

4

Отрывной талон на гарантийный ремонт Виброрейка РВ-17ВИ99А Заводской №_______ Дата выпуска ___________201_ г. Штамп ОТК_________ (месяц) ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Дата продажи «____»_______________201 г. число, месяц, год Продавец___________________ подпись или штамп м.п. Торговое предприятие_____________________ Линия отреза

Отрывной талон на гарантийный ремонт Виброрейка РВ-17ВИ99А Заводской №_______ Дата выпуска ___________201_ г. Штамп ОТК_________ (месяц) ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Дата продажи «____»_______________201 г. число, месяц, год Продавец___________________ подпись или штамп м.п. Торговое предприятие_____________________

11

- Гарантийные обязательства.

  - Предприятие-изготовитель  гарантирует нормальную работу РВ при соблюдении требований настоящего руководства. Срок гарантии – 12 месяцев со дня продажи торговым предприятием, но не более 18 месяцев со дня выпуска.

  - При отсутствии в гарантийном талонах даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.

  - В случае неисправности РВ в течении    гарантийного  срока, владелец имеет право на бесплатный ремонт.

  - Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие механические и тепловые повреждения, имеющие следы разрушения деталей, возникшие вследствие несоблюдения норм эксплуатации или правил сборки (превышение напряжения питания, неверного монтажа и т.д.). Гарантия также не распространяется на изделия, получившие повреждения по причине огня, аварий,  стихийных бедствий, замыканий электроцепей, неправильной эксплуатации, износа, теплового либо электрического повреждения, небрежного обращения, неправильной регулировки, использования неправильным образом.

  - Если в любое время в течении гарантийного срока какая-либо деталь или детали будут заменены деталью или деталями, которые нами не поставлены или не рекомендованы к применению, или их характеристики не сохранены и не соответствуют требованиям, или ремонтировались лицом нами не уполномоченным то мы имеем право немедленно полностью или частично аннулировать гарантию.

  - Предприятие-изготовитель не несет ответственности за убытки, упущенную прибыль, простой оборудования клиента и т.д. возникшие по причине выхода из строя РВ.

  - Дефектные детали которые были заменены, являются нашей собственностью.

5.4 Для  безопасности  эксплуатации  РВ необходимо    обеспечить его правильное подключение.

  - Необходимо следить за исправностью токопроводящего провода,  не  допуская  его  перелома  и

попадания под острые предметы.

  - При  появлении  признаков  пробоя  на  корпус,   нарушении

изоляции  или  другого  повреждения  электрооборудования,

немедленно  отключить  РВ.

  - Работа с РВ требует концентрации внимания, запрещается работать с РВ, если физическое состояние работающего мешает полностью сосредоточиться на работе.

  - Рабочее место около РВ не должно быть захламленным.

  - Переносить с места  на место РВ при отключенном питании.

  - Подключение должен производить квалифицированный электротехнический персонал не ниже 3-й квалификационной группы по электробезопасности.

5

- Устройство виброрейки.

6.1    	6.1   Устройство РВ показано на рис. 1.

1.  Площадка виброрейки.

2.   Вибратор

- Подготовка к работе.

7.1   Осмотреть надежность крепления вибратора к площадке.

7.2   Убедиться в отсутствии механических повреждений кабеля

электропитания.

7.3   После проведения всех приведенных выше операций РВ

готов к работе.

6

10.   Свидетельство о  приемке.

  - Виброрейка РВ-17ВИ99А

Дата выпуска_________________ 201_   г.

Штамп ОТК  ___________

## Заполняет торговая организация

Дата продажи   «___»____________201_    г.

(число, месяц, год)

Продавец  ______________

(подпись)                                        м.п.

Торговая организация ____________________

9

ВНИМАНИЕ:

Для обеспечения нормального запуска вибратора необходимо выполнить  следующие требования ;

- Напряжение питающей сети должно быть не менее 36В и не более 45В.

- Подводка к РВ должна быть выполнена проводом  медным не менее  2мм, алюминиевым-4мм.

8

Рис. 1

8.   Порядок работы.

8.1      Переносить с места  на место РВ при отключенном питании

- Правила хранения.

  - 9.1      РВ необходимо хранить в сухом месте.

9.2      При  длительном  хранении  неокрашенные металлические части (кроме алюминиевых) необходимо смазать густым машинным маслом.

7