ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР COMARO SB 30-13 NEW

Компрессорное оборудование COMARO – это доступное решение для потребителя, заинтересованного в приобретении надежного, высоко-технологичного, проверенного временем оборудования Европейского бренда.

Компрессоры серии SB  –  решение для предприятий, где уже используются ресивер и система воздухоподготовки или требуется оборудование с компактными размерами. Такая базовая комплектация существенно снижает инвестиционные затраты, при этом компрессор обладает всеми преимуществами современного индустриального оборудования:

- эргономичным корпусом с легкосъемными панелями, которые

обеспечивают простой доступ к каждой части компрессора

для улучшения технического обслуживания;

 - электронным русифицированным блоком управления

с LCD дисплеем для управления рабочими процессами компрессора;

 - двигателем с усиленным обдувом корпуса, обеспечивающим

оптимальные рабочие температуры, что гарантирует надежность

и увеличенный срок эксплуатации;

-  старт двигателя осуществляется по схеме «звезда» - «треугольник», что снижает пусковые токи, уменьшая нагрузку и увеличивая ресурс двигателя.

Компрессор винтовой SB с воздушным охлаждением

- компрессор готов к подключению и эксплуатации, снабжен всем необходимым охлаждающим, управляющим и мониторинговым оборудованием;

- виброизоляционный корпус, не требующий специальной подготовки фундамента;

- шкаф снабжен звукопоглощающим, грязеотталкивающим кожухом с  шумоподавляющей системой, что обеспечивает низкий уровень шума;

Таким образом, низкий уровень шума позволяет устанавливать данный компрессор в непосредственной близости к потребителю сжатого воздуха. Тем самым Вы избегаете  потери давления и утечек , связанных с длинными пневматическими магистралями.

Низкие скорости вращения винтовых групп  позволяют снизить нагрузки на элементы винтовой пары,  увеличить ресурс работы  и как бонус : за счет  увеличенных размеров – лучшие температурные условия работы этого самого главного компрессорного узла.  Также за счет низких скоростей вращения значительно снижается риск перегрева винтовой пары и как следствие снижается риск утечки масла через сальник.

Комплектация компрессора:

- Компрессорный блок, охлаждаемый масляным впрыском с высокой степенью надёжности эксплуатации

- Электродвигатель, класс защиты IP 54/F

- Микропроцессорный блок управления COMCON 200

- Стартер звезда/треугольник

- Ременная передача

- Электрический вентилятор, класс защиты IP 54\F

- Всасывающий воздушный фильтр

- Сепаратор тонкой очистки погружного типа

- Масляный фильтр

- Впускной воздушный клапан

- Радиатор охлаждения

#### Контроль и управление

Блок управления COMCON 200 снабжен 4-х строчным текстовым дисплеем на русском языке с подсветкой, обеспечивающий управление и контроль всех компонентов компрессорной станции в автоматическом режиме реального времени:

- полная автоматическая работа компрессора (Нагрузка/Разгрузка/Холостой ход/Остановка)

- возможность подсоединения нескольких компрессоров;

-  система полного мониторинга;

- вывод на экран основных данных и характеристик;

- энергосберегающие алгоритмы;

- защита от повышенной температуры, перегрузок двигателя и чрезмерного давления;

- вывод на дисплей сообщения об остаточном сроке службы основных сменных элементов: воздушного фильтра, масла, масляного фильтра и сепаратора;

- система автоматического оповещения  нарушений в работе компрессора

- дистанционное управление через компьютер

- встроенный порт RS-485. дает  возможность включения до 4х компрессоров в сеть.

Двигатель

СОВРЕМЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

IP 54/F

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

IE 2

Линейка двигателей со степенью защиты IP 54, класс изоляции F.

Обладает защитой от пыли и водяных струй, что обеспечивает повышенную надежность оборудования.

Применение токовых трансформаторов на главном двигателе и на вентиляторе охлаждения позволяет контролировать  нагрузку  главного двигателя и двигателя вентилятора, в режиме реального времени. Это возможность  защиты от долговременных перегрузок двигателей  и защита от скачков тока в электросети предприятия.

Техническое обслуживание:

Конструкция компрессора обеспечивает простоту техобслуживания: все узлы легко доступны для аудита и замены (воздушный и масляный фильтры, приводной ремень).

NEW: Для увеличения эффективности отделения масла в новой линейке SB применяется погружная система сепарации. С использованием данной системы сепарации также снижаются затраты на обслуживание компрессора.

NEW: В новой линейке SB применяется усиленный воздушный фильтр , для более эффективной фильтрации воздуха на входе.

NEW: В новой линейке SB применяются надежные стальные трубки для соединения внутренних компонентов компрессора.

NEW: В новой линейке SB применяются фильтровальные маты предварительной очистки поступающего воздуха на забор в компрессор из помещения.

#### Технические данные

| COMARO SB 30-13 | Единица измерения | Параметр |
| --- | --- | --- |
| Максимальное давление | бар | 13 |
| Производительность по ISO 1217 | л/мин. | 3900 |
| Блок управления | COMCON 200 |
| Номинальная мощность приводного двигателя | кВт | 30 |
| Скорость приводного двигателя | 1/мин | 2965 |
| Номинальная мощность двигателя вентилятора | кВт | 0.55 |
| Тип защиты/класс изоляции приводного двигателя | IP54/F |
| Поток охлаждающего воздуха | м3/ч | 7800 |
| Рабочее напряжение / частота | В/Гц | 400V/50 |
| Остаточное содержание масла в воздухе | мг | ≤ 3 |
| Подключение сжатого воздуха на выходе | дюйм | G 1 1/2 |
| Длина х Ширина х Высота | мм | 1390×1160×1600 |
| Объем масла | л | 19.4 |
| Вес | кг | 800 |

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА КОМПРЕССОР – 1 ГОД!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ВИНТОВОЙ БЛОК – 2 ГОДА!